Ek-2

| ZORUNLU OLARAK TESTE TABİ TUTULACAK PARÇALAR |
| --- |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 Sınıflardaki Taşıtlar |
| 1. | Fren sistemleri |
| Kontrol Edilecek/Deneye Tabi Tutulacak Parçalar | Kusur Kabul Edilecek Durumlar |
| 1.1. | Mekanik Durum ve Çalışma |
| 1.1.1. | Ayak Freni Pedal Mili | - Çok sıkı |
|  |  | - Yatak aşınması |
|  |  | - Aşırı aşınma/oynama |
| 1.1.2. | Pedal Durumu ve Fren Çalıştırma Cihazı Hareketi (Sınıf 8 Hariç) | - Aşırı veya yetersiz geri dönüş hareketi |
|  |  | - Tam serbest bırakmayan fren kumandası |
|  |  | - Fren pedalı üzerinde kaymayı önleyici kaplama yok, bozulmuş veya aşınarak düzleşmiş |
| 1.1.3. | Vakum Pompası veya Kompresör ve Rezervuar | - Frenlerin etkin çalışması için gerekli hava basıncının / vakumun oluşturulması için geçen zamanın aşırı/uzun/geç olması |
|  |  | İkaz cihazı çalıştıktan sonra freni en az iki kere uygulamak için gerekli hava basıncının / vakumun yetersiz olması (veya bu durumu ölçen ölçme cihazının güvensiz değer göstermesi) |
|  |  | - Basıncın fark edilir şekilde düşmesine neden olan hava kaçağı veya duyulabilir derecede kaçaklar |

| 1.1.4. | Düşük Basınç İkaz Göstergesi veya Ölçme Aygıtı (Sınıf 7 ve 8 Hariç) | - Düşük basınç göstergesi/hava basınç ölçme aygıtı hatalı çalışıyor veya arızalı |
| --- | --- | --- |
| 1.1.5. | El freni kontrol/kumanda valfi | - Çatlamış veya hasar görmüş valf , aşırı aşınma |
|  |  | - Kontrol valfinin hatalı çalışması |
|  |  | - Valf milinde güvensiz kumanda veya kumanda birimi güvensiz |
|  |  | - Sistemdeki bağlantılar gevşek veya sızdırıyor |
|  |  | - Yetersiz çalışma |
| 1.1.6. | El freni, kumanda levyesi, el freni mandalı (Sınıf 8 Hariç) | - El freni mandalının tam tutmaması |
|  |  | - Levye milinde veya mandal mekanizmasında aşırı aşınma |
|  |  | - Ayar bozukluğunu gösteren aşırı levye hareketi |
| 1.1.7. | Fren Valfleri (Ayak valfleri, boşaltıcılar, düzenleyiciler,vs.) | - Hasarlı , aşırı hava kaçağı |
|  |  | - Kompresörden aşırı yağ akması |
|  |  | - Güvensiz /uygun olmayan montaj |
|  |  | - Hidrolik fren yağının akması |
| 1.1.8. | Römork frenleri için bağlantılar (Sınıf 8 hariç) | - Kusurlu yalıtım tıpaları veya kendiliğinden kapanan valf |
|  |  | - Güvensiz/uygun olmayan montaj |
|  |  | - Aşırı sızdırma |
| 1.1.9. | Basınç Tankı Enerji Depolama Rezervuarı (Sınıf 8 Hariç) | - Hasarlı,çürümüş,hava kaçırıyor |
|  |  | - Tahliye cihazı çalışmıyor |
|  |  | - Güvensiz/uygun olmayan montaj |

| 1.1.10. | Fren Yardımcı Üniteleri Ana Silindir (Hidrolik Sistemlerde) | - Yardımcı ünite kusurlu veya etkin değil |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Ana silindir kusurlu veya sızdırıyor |
|  |  | - Ana silindir güvensiz |
|  |  | - Yetersiz miktarda fren sıvısı |
|  |  | - Ana silindir rezervuar kapağı yok |
|  |  | - Fren sıvısı ikaz lambası yanıyor veya kusurlu |
|  |  | - Fren sıvısı seviye ikaz cihazı düzgün çalışmıyor |
| 1.1.11. | Katı/Sert Fren Boruları | - Yetersizlik veya kırılma riski |
|  |  | - Borulardan veya aktarma bağlantılarından sızdırma |
|  |  | - Hasarlı veya aşırı çürümüş |
|  |  | - Yerinden oynamış |
| 1.1.12. | Esnek Fren Hortumları | - Yetersizlik veya kırılma riski |
|  |  | - Hasarlı , sürtünme ile yaralanmış , çok kısa veya burkulmuş fren hortumları |
|  |  | - Hortumlardan veya bağlantı parçalarından sızdırma |
|  |  | - Basınç altında hortum sişkinliği |
|  |  | - Geçirgen |
| 1.1.13. | Fren baskı pabuçları | - Aşırı aşınma |
|  |  | - Kirlenmiş (Yağ, gres yağı, vs.) |
| 1.1.14. | Fren Kampanaları,Fren Diskleri | - Aşırı aşınma, aşırı yarılma, çatlama, güvensiz veya kırılmış |
|  |  | - Kirlenmiş (Yağ,gres yağı,vs.) |
|  |  | - Arka plaka güvensiz |

| 1.1.15. | Fren Kabloları, Rotları, Levye Bağlantıları | - Hasarlı veya birbirine dolaşmış kablolar |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Aşırı aşınmış veya çürümüş |
|  |  | - Kablo veya rot bağlantıları güvensiz |
|  |  | - Fren teli klavuzu arızalı |
|  |  | - Fren sisteminin serbest hareketinin herhangi bir şekilde engellenmesi |
|  |  | - Levye / rot / bağlantıları hatalı ayarlanmış |
| 1.1.16. | Fren tahrik birimleri (Körükleri), (Yaylı frenler veya hidrolik tekerlek frenleri dahil olmak üzere) | - Çatlak veya hasarlı |
|  |  | - Sızdırıyor |
|  |  | - Güvensiz / uygun olmayan montaj |
|  |  | - Aşırı çürümüş |
|  |  | - Çalıştırma pistonu veya diyafram mekanizmasının aşırı hareketi (kursu) |
|  |  | - Toz koruyucu muhafaza yok veya aşırı hasarlı |
| 1.1.17. | Fren Kuvveti Algılayıcı Valf (Sınıf 7 ve 8 Hariç) | - Kusurlu bağlantı |
|  |  | - Hatalı ayar |
|  |  | -Yatak sarmış , çalışmıyor |
|  |  | - Yok |
| 1.1.18. | Otomatik Gevşeklik Ayarının Gösterimi (Sınıf 7 ve 8 Hariç) | -Yatak sarmış veya normal olmayan hareket, aşırı aşınmış veya hatalı ayarlanmış |
|  |  | - Kusurlu |
| 1.1.19. | Yavaşlatıcı sistemler (takılmış veya gerekli ise) (sınıf 7 ve 8 hariç) | - Güvensiz bağlayıcılar veya montaj |
|  |  | - Kusurlu |

| 1.2. | Servis Freni etkinliği ve verimi |
| --- | --- |
| 1.2.1. | Etkinlik (Azami güce kademeli olarak ulaşma) | - Bir veya daha fazla tekerlekte uygunsuz frenleme kuvveti |
|  |  | - Herhangi bir tekerlekteki frenleme kuvveti, aynı dingildeki bir başka tekerlekte kaydedilen en yüksek değerin %70 inden daha az ise karayolunda yapılan frenleme deneyi sırasında taşıtın düz bir çizgiden aşırı sapması |
|  |  | - Fren kuvvetinde hiçbir kademeli değişiklik olmaması (kızaklama) |
|  |  | - Herhangi bir tekerlekte frenin çalışmasının normal olmayan gecikmesi |
|  |  | - Şekli bozulmuş diskler veya oval kampanalar nedeniyle fren kuvvetindeki aşırı dalgalanma |
| 1.2.2. | Verim | Azami müsaade edilen kütleye göre veya yarı römorklarda uygulanabilirse, müsaade edilen dingil yüklerinin toplamına göre frenleme oranı aşağıdaki değerlerden az olması: Asgari Frenleme Verimliliği: Sınıf 1 : % 50(1) Sınıf 2 : % 43(2) Sınıf 3 : % 40(3) Sınıf 4 : % 50 Sınıf 5 : % 45(4) Sınıf 6 : % 50 Sınıf 7 : % 40 Sınıf 8 : % 50 veya Taşıt imalatçısı taşıt dingil için referans değerler belirtmişse, bu değerlerden daha az bir frenleme kuvveti olması.(5) (1) ABS ile donatılmamış sınıf 1 araçları veya tip onayı 1 Ekim 1991 tarihinden önce onaylanan taşıtlar için %48 (2) 1988 tarihinden sonra tescil edilmiş taşıtlar için %45 (3) 1988 tarihinden sonra tescil edilmiş yarı römorklar ve çekme çubuklu römorklar için %43 (4) 1988 tarihinden sonra tescil edilmiş sınıf 5 taşıtlar için %50 (5) Araç aksı için referans değeri, aracın sunulduğu belirli ağırlıkta öngörülen minimum frenleme gücünü elde etmek üzere gerekli frenleme kuvveti (Newton cinsinden)' dir |

| 1.3. | İkincil (acil durum) fren etkinliği ve verimliliği (farklı bir sistem kullanılıyorsa) |
| --- | --- |
| 1.3.1. | Etkinlik | - Bir tarafta frenin çalışmaması |
|  |  | - Herhangi bir tekerlekteki frenleme kuvveti aynı dingildeki bir başka tekerlekle kaydedilen en yüksek değerin %70'inden daha az olması |
|  |  | - Verimlilikte hiçbir kademeli değişiklik olmaması (kızaklama) |
|  |  | - Römorklarda otomatik fren sisteminin çalışmaması |
| 1.3.2. | Verim | - Bütün taşıt sınıfları için Madde 1.2.2 'de azami müsaade edilebilir kütleye göre veya yarı römorklarda müsaade edilen dingil yüklerinin toplamına göre, belirtilen servis fren etkinliğinin %50 (7) sinden az bir frenleme oranı olması (7)Asgari fren etkinliği Sınıf 2 ve Sınıf 5 taşıtlar için 2.2 m/sn2,Sınıf 7 taşıtlar için 1.2 m/sn2, Sınıf 8 taşıtlar için 2.2 m/sn2olmalıdır. |
| 1.4. | El freni etkinliği ve verimliliği |
| 1.4.1. | Etkinlik (Sınıf 8 hariç) | Bir tarafta fren çalışmaması |
| 1.4.2. | Verim (Sınıf 8 hariç) | Bütün taşıt sınıfları için ,azami müsaade edilebilir kütleye göre %16'sından az veya motorlu taşıtlar için,taşıtın azami müsaade edilebilir kütle kombinasyonuna göre %12'sinden az (hangisi büyükse) bir frenleme oranı |
| 1.5. | Yavaşlatıcı veya egzoz freni sistemi etkinliği | - Verimlilikte hiçbir kademeli değişiklik olmaması (yavaşlatıcı) |
|  |  | - Kusurlu |
| 1.6. | Anti-Blokaj (ABS) frenleme (Kilitlemeyen frenleme) (Sınıf 7 hariç) | - Anti-Blokaj ikaz cihazının hatalı çalışması |
|  |  | - Kusurlu |

| ZORUNLU OLARAK KONTROL EDİLECEK PARÇALAR |
| --- |
| 1, 2, 3 Sınıflarındaki Taşıtlar | 4, 5, 6, 7 ve 8 Sınıflarındaki Taşıtlar |
| 2. | Direksiyon ve Direksiyon Simidi | 2. | Direksiyon |
| 2.1. | Mekanik durum | 2.1. | Mekanik durum |
| 2.2. | Direksiyon simidi | 2.2. | Direksiyon boşluğu |
| 2.3. | Direksiyon boşluğu | 2.3. | Direksiyon sistemi bağlantısı |
| 2.4. | Direksiyon simidi yatağı |  |  |
| 3. | Görüş Özellikleri | 3. | Görüş Özellikleri |
| 3.1. | Görüş alanı | 3.1. | Görüş alanı (Sınıf 8 hariç) |
| 3.2. | Camın durumu | 3.2. | Camın durumu (Sınıf 7 ve 8 hariç) |
| 3.3. | Dikiz aynası | 3.3. | Dikiz aynası |
| 3.4. | Ön cam silecekleri | 3.4. | Ön Cam silecekleri (Sınıf 7 ve 8 hariç) |
| 3.5. | Cam yıkayıcılar | 3.5. | Cam yıkayıcılar (Sınıf 7 ve 8 hariç) |
| 4. | Lambalar,Yansıtıcılar ve Elektrik Teçhizatı | 4. | Aydınlatma teçhizatı |
| 4.1. | Uzun ve kısa hüzmeli farlar | 4.1. | Uzun ve kısa hüzmeli farlar |
| 4.1.1. | Durum ve çalışma | 4.1.1. | Durum ve çalışma |
| 4.1.2. | Ayar | 4.1.2. | Ayar |
| 4.1.3. | Düğmeler | 4.1.3. | Düğmeler |
| 4.1.4. | Görüş yeterliliği |  |  |

| ZORUNLU OLARAK KONTROL EDİLECEK PARÇALAR |
| --- |
| 1, 2, 3 Sınıflarındaki Taşıtlar | 4, 5, 6, 7 ve 8 Sınıflarındaki Taşıtlar |
| 4.2. | Yan lambalar ve dış hat uç işaret lambaları | 4.2. | Aşağıdaki lambaların durum ve çalışması merceklerin durumu , renk ve görüş yeterliliği |
| 4.2.1. | Durum ve çalışma | 4.2.1. | Yan ve arka lambalar |
| 4.2.2. | Renk ve görüş yeterliliği | 4.2.2. | Stop (fren) lambaları |
|  |  | 4.2.3. | Yön belirtme lambaları |
|  |  | 4.2.4. | Geri vites lambaları (Sınıf 7 ve 8 hariç) |
|  |  | 4.2.5. | Sis lambaları |
|  |  | 4.2.6. | Plaka lambaları |
|  |  | 4.2.7. | Geri yansıtıcılar |
|  |  | 4.2.8. | Tehlike ikaz lambaları |
| 4.3. | Stop (fren) lambaları |  |
| 4.3.1. | Durum ve çalışma |  |
| 4.3.2. | Renk ve görüş yeterliliği |  |
| 4.4. | Yön belirtme lambaları |  |
| 4.4.1. | Durum ve çalışma |  |
| 4.4.2. | Renk ve görüş yeterliliği |  |
| 4.4.3. | Düğmeler |  |
| 4.4.4. | Yanıp sönme sıklığı |  |
| 4.5. | Ön ve arka sis lambaları |  |
| 4.5.1. | Konum |  |
| 4.5.2. | Durum ve çalışma |  |
| 4.5.3. | Renk ve görüş yeterliliği |  |

| ZORUNLU OLARAK KONTROL EDİLECEK PARÇALAR |
| --- |
| 1, 2, 3 Sınıflarındaki Taşıtlar | 4, 5, 6, 7 ve 8 Sınıflarındaki Taşıtlar |
| 4.6. | Geri vites lambası |  |
| 4.6.1. | Durum ve çalışma |  |
| 4.6.2. | Renk ve görüş yeterliliği |  |
| 4.7. | Plaka lambaları |  |
| 4.8. | Geri yansıtıcılar |  |
| 4.9. | İkaz düzenleri |  |
| 4.10. | Çekici taşıt römork veya yarı römork arasındaki elektrik bağlantıları |  |
| 4.11. | Elektrik kabloları |  |
| 5. | Dingiller, tekerlekler, lastikler, süspansiyon | 5. | Dingiller, tekerlekler, lastikler, süspansiyon |
| 5.1. | Dingiller | 5.1. | Dingiller |
| 5.2. | Tekerlekler,lastikler | 5.2. | Tekerlekler,lastikler |
| 5.3. | Süspansiyon | 5.3. | Süspansiyon |
| 6. | Şasi ve şasi bağlantıları | 6. | Şasi ve şasi bağlantıları |
| 6.1. | Şasi veya çerçeve ve bağlantıları | 6.1. | Şasi veya çerçeve ve bağlantıları |
| 6.1.1. | Genel durum | 6.1.1. | Genel durum |
| 6.1.2. | Egzoz boruları ve susturucular | 6.1.2. | Egzoz boruları ve susturucular |
| 6.1.3. | Yakıt tankı ve borular | 6.1.3. | Yakıt tankı ve borular |
| 6.1.4. | Ağır kamyonlardaki arka koruyucular tertibatın geometrik özellikleri ve durumu | 6.1.4. | Yedek tekerlek taşıyıcı (Sınıf 7 ve 8 hariç) |
| 6.1.5. | Yedek tekerlek taşıyıcısı | 6.1.5. | Varsa, bağlantı mekanizmasının güvenliği (Sınıf 8 hariç) |
| 6.1.6. | Çekici taşıtlar,römorklar ve yarı römorklar üzerindeki bağlantı mekanizması |  |
| ZORUNLU OLARAK KONTROL EDİLECEK PARÇALAR |
| 1, 2, 3 Sınıflarındaki Taşıtlar | 4, 5, 6, 7 ve 8 Sınıflarındaki Taşıtlar |
| 6.2. | Kabin ve karoser | 6.2. | Karoser |
| 6.2.1. | Genel durum | 6.2.1. | Yapısal durum |
| 6.2.2. | Montaj | 6.2.2. | Kapılar ve kilitler (Sınıf 7 ve 8 hariç) |
| 6.2.3. | Kapılar ve kilitler |  |
| 6.2.4. | Taban |  |
| 6.2.5. | Sürücü koltuğu |  |
| 6.2.6. | Kumanda panelleri |  |
| 7. | Diğer teçhizat | 7. | Diğer teçhizat |
| 7.1. | Emniyet kemerleri | 7.1. | Sürücü koltuğunun montajı |
| 7.2. | Yangın söndürücü | 7.2. | Akümülatörün montajı |
| 7.3. | Kilitler ve hırsızlığa karşı tertibatlar | 7.3. | Sesli ikaz cihazı |
| 7.4. | İkaz üçgeni (reflökter) | 7.4. | İkaz üçgeni (reflökter) |
| 7.5. | İlkyardım çantası | 7.5. | Emniyet kemerleri (Sınıf 7 ve 8 hariç) |
| 7.5.1. | Montajın güvenliği |  |  |
| 7.5.2 | Kullanılabilirlik Durumu |  |  |
| 7.6. | Tekerlek takozu (Takozlar) |  |
| 7.7. | Sesli ikaz cihazı |  |
| 7.8. | Hız göstergesi |  |

| ZORUNLU OLARAK KONTROL EDİLECEK PARÇALAR |
| --- |
| 1, 2, 3 Sınıflarındaki Taşıtlar | 4, 5, 6, 7 ve 8 Sınıflarındaki Taşıtlar |
| 7.9. | Takograf (Mühürlerin varlığı ve bütünlüğü) |  |
|  | * 3821/85(AT) sayılı Teknik Düzenleme uyarınca isteniyorsa, takograf plakasının uygunluğunun kontrolü |  |
|  | * Şüphe varsa, takograf plakasının üzerinde bulunan verilerin tekerleğin anma çevresi veya büyüklüğü ile aynı olup olmadığının kontrolü |  |
|  | * Mümkünse takograf mühürlerinin veya varsa bağlantıları yanıltıcı müdahalelere karşı koruyan diğer başka araçların olup olmadığının kontrolü |  |
| 7.10. | Hız sınırlayıcı tertibat |  |
|  | * Mümkünse hız sınırlayıcı tertibatın 92/6/AT sayılı yönetmelikte istenildiği şekilde takılıp takılmadığının kontrolü |  |
|  | * Hız sınırlayıcı plakasının geçerliliğinin kontrolü |  |
|  | * Uygulanabilirse , hız sınırlayıcının mühürlerinin veya varsa bağlantıları yanıltıcı müdahalelere karşı koruyan diğer başka araçların yerinde olup olmadığının kontrolü |  |

| ZORUNLU OLARAK KONTROL EDİLECEK PARÇALAR |
| --- |
| 1, 2, 3 Sınıflarındaki Taşıtlar | 4, 5, 6, 7 ve 8 Sınıflarındaki Taşıtlar |
| 8. | Gürültü Kirliliği | 8. | Gürültü Kirliliği |
| 8.1 | Motor gürültüsü | 8.1 | Gürültü Şiddeti |
| 8.2 | Egzoz gürültüsü |  |
| 8.3 | Sesli İkaz Cihazları Gürültüsü |  |
| 8.2. | Radyo girişiminin önlenmesi (Elektronik frekans karışımının önlenmesi) |  |
| 9. | Sınıf 1’deki taşıtlar için ilave kontroller |  |
| 9.1. | Acil çıkış (çıkışlar) cam kırmaya yarayan çekiçler, acil çıkış (çıkışları) gösteren işaretler |  |
| 9.2. | Isıtma sistemi |  |
| 9.3. | Havalandırma sistemi |  |
| 9.4. | Koltuk düzeni |  |
| 9.5. | İç aydınlatma |  |
| 10. | Taşıt tanıtımı | 10. | Taşıt tanıtımı |
| 10.1. | Tescil plakası | 10.1. | Tescil plakası |
| 10.2. | Şasi numarası | 10.2. | Şasi numarası |
| 10.3 | Motor numarası | 10.3 | Motor numarası |